## Slide 1
주간 프로젝트 진행사항 보고
뷰티 풀필먼트 센터 피킹+소팅 자동화 시스템
발표자: goong-1 (Jetson Orin / brain · vision · pick 담당)
팀: 신궁 | 브랜치: feat/goong (ros2-logiflow)
ROS2
FSM
D435i
캘리브레이션
pick_node
GitHub

## Slide 2
주간 요약 (Executive Summary)
이번 주 목표 · 핵심 성과 · 전체 진행률
📌 이번 주 목표
레이블링 및 비전 AI 학습 | 캘리브레이션 | 라인트레이싱 완성| 최소구현기술 시나리오 구현 및 검증
✅ 핵심 성과
• 데이터셋 설계 및 AI 학습 결과 확인
• 전체시나리오 동작 로그 검증
전체 진행률 (스프린트 기준)
60%

## Slide 3
금주 태스크 및 달성도 (Plan & Do)
R&R 기준 달성 현황
PLAN
담당 R&R (계획)
궁 – 뎁스카메라<-> 로봇암 캘리브레이션, 비전AI 학습, 피킹 동작 구현 및 검증
윤정 –
은경 – 대시보드와 카메라 정합, 미션 발행 로직 검증
DO
실행 및 달성 (80%)
→ 뎁스 <-> 로봇팔 캘리브레이션 ✅ | 라인트레이싱 및 정밀정차 ✅ |
GAP
차이 및 원인
1. 캘리브레이션 오차를 줄이는 작업이 길어짐
2. 뎁스카메라의 프레임드랍이 종종 심했음
Notes: 이번 주 DO 항목이 풍부합니다. 실제 집기 성공까지 됐다는 점을 강조하세요.

## Slide 4
Deep Dive ① 궁
D435i 데이터 수집 · YOLO 라벨링 · 좌표 기반 픽킹 검증
데이터 수집 구조
Jetson Orin Nano에서 RealSense D435i를 직접 열어 실제 정차 시점 이미지를 저장하고, Windows PC로 가져와 프레임 선별·라벨링·학습하는 구조로 확정
인식 모델 준비
창고형 시나리오로 변경 후 5개 클래스 중심으로 300~400장 1차 수집, 부족 클래스 보강 방식으로 진행. green_dome/green_clover 혼동 확인
로봇팔 연동
brain_node에서 /vision_activate → /box_pose → /pick_command로 연결. pick_node 홈포지션과 SAFE_Z 경유 로직을 정리하여 실제 시나리오 테스트 기반 확보
D435i
캡처
라벨링
YOLO
box_pose
좌표
pick_node
웨이포인트
그리퍼
동작검증
발표 포인트
이번 주의 핵심은 “데이터를 모았다”가 아니라, 실제 장착 환경에서 볼 카메라 시점·로봇팔 작업거리·FSM 토픽 흐름까지 함께 맞춰 통합 테스트 구조를 만든 것.

## Slide 5
Deep Dive ② 윤정
제목만 입력 — 팀원 추가 작성용
입력 예정
내용 입력 예정
• 배경 / 문제 정의
• 접근 방식
• 구현 내용
• 결과 / 다음 액션

## Slide 6
Troubleshooting ② 윤정
제목만 입력 — 팀원 추가 작성용
입력 예정
내용 입력 예정
• 증상
• 원인 분석
• 해결 과정
• 남은 리스크

## Slide 7
분류로봇 PC 대시보드 Progress
이슈 해결 중심 · 2026.06.19(금) ~ 06.24(수) · Phase 5
카메라 통합
discovery 실패
Jetson에 cyclone.xml/CYCLONEDDS_URI 없어 cross-machine 미연결 → peer 설정으로 해결
토픽명 변경
RealSense 정식 토픽 /camera/.../color/image_raw/compressed 로 교체 (format은 jpeg 고정)
fps 반토막
15fps → net.core.rmem_max 버퍼 상향으로 30fps 회복 (UDP 조각 드랍 원인)
미션 로직 개선
에러/일시정지
현재 항목 재시도(재발행) 방식 확정 · 건너뛰기는 큐 X 버튼
좀비 상태
DB에 running 남아 시작버튼 막히던 문제 → 부팅 시 mission_state idle 리셋
버튼 정합성
상태별(idle/running/paused) 버튼 활성화 매트릭스 적용
팀 LAN 공유
접속 개방
localhost 전용 → 호스트 자동인식(api/ws) + CORS LAN 허용
바인딩
Vite·uvicorn --host 0.0.0.0 (IPv4 전체 바인딩)
방화벽 해제
WSL mirrored의 Hyper-V 인바운드까지 허용 → 팀원 IP 접속 성공
전체 로드맵
Phase 1
UI 구축
›
Phase 2
상태관리
›
Phase 3
백엔드
›
Phase 4
API 연동
›
Phase 5
실제 로봇 전체 흐름 통합 검증
(진행 중)

## Slide 8
회고 및 다음 주 계획
잘한 점 · 아쉬운 점 · 2단계 계획
👍 잘한 점
•
•
👀 아쉬운 점
• 뎁스카메라 프레임 드랍 원인 파악이 지연됨
•
13~17일차 & 6/30 1차 발표
신궁
- 로봇팔 그립 재현율
윤정
은경
신궁
- 에더캣 통신 구조 모방
- 로봇/대시보드 통합 검증
Notes: 다음 주는 2단계로, 각 노드를 실제 환경에서 통합하고 AI(YOLO)와 Nav를 연동하는 단계입니다. 제 파트는 vision/pick 통합과 캘리브레이션, 피킹 성공률 측정입니다.