## Slide 1
분류로봇 PC 대시보드 Progress
이슈 해결 중심 · 2026.06.19(금) ~ 06.24(수) · Phase 5
Phase 5
카메라 통합
discovery 실패
Jetson에 cyclone.xml/CYCLONEDDS_URI 없어 cross-machine 미연결 → peer 설정으로 해결
토픽명 변경
RealSense 정식 토픽 /camera/.../color/image_raw/compressed 로 교체 (format은 jpeg 고정)
fps 반토막
15fps → net.core.rmem_max 버퍼 상향으로 30fps 회복 (UDP 조각 드랍 원인)
미션 로직 개선
에러/일시정지
현재 항목 재시도(재발행) 방식 확정 · 건너뛰기는 큐 X 버튼
좀비 상태
DB에 running 남아 시작버튼 막히던 문제 → 부팅 시 mission_state idle 리셋
버튼 정합성
상태별(idle/running/paused) 버튼 활성화 매트릭스 적용
팀 LAN 공유
접속 개방
localhost 전용 → 호스트 자동인식(api/ws) + CORS LAN 허용
바인딩
Vite·uvicorn --host 0.0.0.0 (IPv4 전체 바인딩)
방화벽 관문
WSL mirrored의 Hyper-V 인바운드까지 허용 → 팀원 IP 접속 성공
전체 로드맵
Phase 1
UI 구축
›
Phase 2
상태관리
›
Phase 3
백엔드
›
Phase 4
API 연동
›
Phase 5
실제 로봇 전체 흐름 통합 검증
(진행 중)